# 热电阻输入安全栅

XPB-R系列热电阻输入安全栅的概述

XPB-R系列热电阻输入安全栅接 收危险区的热电阻信号，经过线性化处理，变换成与温度成线性的电压或电流信号输出到安全侧。可选1入1出、1入2出。可在线设置分度号和温度范围。安全栅 限制从本安端子窜入危险场所的能量，从而确保系统本安防爆。产品广泛应用于化工、石油、冶金、天然气、电力等各种行业，与各类本安仪表连接，作为本安防爆 系统的关联设备使用。

产品符合《GB3836.1-2010爆炸性环境 第1部分：设备通用要求》和《GB3836.4-2010爆炸性环境 第4部分：由本质安全型“i”保护的设备》，通过国家防爆检测机关严格的检验测试合格，并取得防爆合格证。

XPB-R系列热电阻输入安全栅的特点

输入、输出、电源三方完全隔离，抗干扰能力强

可编程的安全栅，在线设置分度号和温度范围

精度高，线性度高，长期运行稳定性高

模块化设计，体积小，功耗低，适合密集安装

结构合理，插拔轻松，安装、拆卸、维护更为方便简单

XPB-R系列热电阻输入安全栅支持带电热插拨装卸方便、精度高、线形度高、抗干扰性强、长期工作的稳定性

XPB-R系列热电阻输入安全栅的选型代码

常用规格实例

举例1  输入：危险区，一路Pt100，温度范围0 -100℃，输出：安全区，一路4-20mADC，工作电源：DC24V

订货型号：XPB-R-TP-B-A420

举例2  输入：危险区，一路PT100，温度范围-50 -250℃，输出：安全区，两路4-20mADC，工作电源：24VDC

订货型号：XPB-R-TP-Y-A420-A420(或缩写为：XPB-R-TN-Y-2A420)