# 热电阻温度变送器

概述

XP系列热电阻温度变送器（一进一出，一进二出）是利用铂电阻/铜电阻/镍电阻的阻值随温度改变的特性，接收现场热电阻的电阻信号，经过隔离和线性化处 理后，转换成与温度成线性关系的一路或二路标准信号输出。该热电阻温度变送器广泛应用于机械、电气、电力、石油、化工、钢铁、污水处理、楼宇建筑等领域的 数据采集、信号传输转换、PLC、DCS等工业测控系统，用来完善和补充系统模拟∣/O插件功能，增加系统适用性和现场环境的可靠度。

特点

测量：热电阻PT100，PT1000，CU50，CU100，NI1000

精度：≤±0.1％RO

隔离：输入、输出、电源三方完全隔离，抗干扰能力强

输出：4~20mA、0~20mA、0~10V、1~5V、2~10V等

电源：DC24V或AC220V

该热电阻温度变送器支持带电热插拨装卸方便、精度高、线形度高、抗干扰性强、长期工作的稳定性

选型代码

常用规格实例

Model:XP-TP-B-A420-D

Input: PT100（0~200℃）

Output1:4~20mAdc

Aux.power:DC24V

描述：此产品为一进一出热电阻温度变送器，PT100热电阻（0~200℃）温度信号输入,隔离变送输出4~20mAdc直流电流信号;辅助电源为直流24V.