| 苏州迅鹏 PR微型打印机单元 用 户 手 册 1 2 规格型号：SPB-PR( A-H( 1：打印列数 16：16列 40：40列 2：仪表电源： V0：AC220V V1：DC12V，DC24V 性能指标： 打印方法：针式撞击点阵打印 打印速度：0.4-1.0字符行/秒（5 × 7点阵ASCⅡ字符） 打印字符：全部448个字符及图块，包括96个ASCⅡ 字符；希腊文、德文、俄文、法文等字母，日文片假名，部分中文字，数学符号，打印字符，块图符；32个用户可定义字符国标一二级汉字库中全部汉字和西文字、图符共8178个 字符构成：标准ASCⅡ 字符：5 × 7点阵 块图符：6 × 8点阵 用户定义字符：6 × 8点阵 16×16、8×16、16×8、8×8点阵汉字 8×16点阵半角ASCⅡ 字符 (或12 × 12点阵汉字 6 × 12点阵半角ASCⅡ 字符) 按 键：复合单键（在线/离线选择、走纸按键） 批 示 灯：在线/离线指示 自 检 测：上电时按键上电，打印机可打印出自检清单(5 ╳ 7点阵ASCⅡ 字符) 打印用纸：普通白卷纸 纸宽：44.5mm ± 0.5mm，直径：40mm（用于16列机型） 纸宽：57mm ± 0.5mm，直径：40mm（用于40列机型） 可 靠 性：MCBF（平均无故障行数）：50万行 电 源：V0：220V AC V1：24V DC、12V DC 工作环境：温度：0-40℃ 相对湿度：20-85% （无凝结） 开孔尺寸： | 接线端子图： 操作方法： ▲安装纸卷与上纸 翻下打印机前盖，捏住固定机头的机头拉板两侧的弹性卡条，将机头拉板拉出(约2cm)，接通打印机电源，打印机走纸三点行后，进入待命状态，此时指示灯亮。按一下按键，指示灯灭，再按住按键1秒钟以上，打印机开始走纸；或直接按住按键1秒钟以上，打印机开始走纸。将打印纸的前端剪成三角形后，将打印纸推入打印机进纸口，打印纸会被打印机卷进。待打印纸从打印机头上方出纸口处伸出一段时，按一下按键停止走纸，自动进入指示灯亮的待命状态。稍用力捏住弹性纸轴的两端，可将弹性纸轴上的纸卷安装到纸轴架上。 ▲自检测 将打印机电源关断，按住按键后接通打印机电源，打印机进入自检测，打印出自检清单。 ▲运行操作 接通打印机电源，打印机走纸三点行后进入待命状态。此时指示灯亮，表示打印机可以从打印机接口接收数据进行打印。 在待命状态下，按一下按键(时间不超过1秒钟)，指示灯灭，进入离线状态。再按一下按键(时间不超过1秒钟)，指示灯亮，进入待命状态。在离线状态下，打印机忙线为“忙”状态，暂停打印。 不论灯亮还是灯灭，按住按键1秒钟以上打印机开始走纸。走纸时指示灯灭。 打印过程中按一下按键，打印机打印完当前行后暂停打印，进入指示灯灭的离线方式。再按一下按键(时间不超过1秒钟)进入在线方式，继续打印；打印机暂停时按住按键1秒钟以上打印机开始走纸，可进行上纸操作。 ▲更换色带 打印色带经过一段时期的使用后，打印的字迹会变浅，需要更换色带盒。翻下打印机前盖板，捏住机头拉板两侧的弹性卡条，将机头拉板向外拉至色带盒全部露出，更换色带。 包装附件 ▲ 打印单元 1台 ▲ 安装架 2个 ▲ 打印纸 1卷 ▲ 使用说明 1份 ▲ N160包装盒内芯 1个 ▲ N161包装盒 1个 |
| --- | --- |